Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………..

/ pieczęć Wykonawcy/

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowo -cenowy

# „Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

# DPS-ST.270.13.2020

| Lp. | Nazwa przedmiotu, opis | Ilość/wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa bakteriobójcza - przepływowa - na statywie jezdnym - energooszczędna - trwałość promiennika: minimum 8000 h - wydajność wentylatora: minimum199 m3/h - dezynfekowana kubatura: od 45 m3/h - zasięg działania lampy: od 18 m2 - masa: w przybliżeniu 9 kg (ok 13,5 kg na statywie jezdnym) - montaż do instalacji elektrycznej - kabel z wtyczką -gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ozonator do dezynfekcji powierzchni - urządzenie zgodne z normami UE, certyfikat CE - moc ozonowania do 10,000 mg/h. - wytrzymała i przenośna konstrukcja umożliwiająca łatwe przemieszczenie ozonatora. - timer z możliwością ustawiania czasu pracy - ciągła nieprzerwana praca do 24h. - bezpiecznik odcinający napięcie. - obudowa ze stali - waga do 5 kg - funkcje start/stop - darmowe szkolenie obsługi i ozonowania -gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pulsoksymetr napalcowy - pulsoksymetr klipsowy na palec - produkt medyczny, atestowany - mała i lekka przenośna konstrukcja - czytelny elektroniczny wyświetlacz LED - energooszczędny - długość pracy nawet do 20 godzin - funkcja automatycznego wyłączenia się -gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Koncentrator tlenu - przenośny z elementami wymiennymi - monitor stężenia tlenu w czasie rzeczywistym - nebulizator - wyświetlacz LCD - systemy alarmowe - sterowany pilotem - cicha praca - praca ciągła - produkt medyczny, atestowany - posiadający zestaw do nebulizacji (ustnik + nebulizator + przewód powietrza) - 1szt. - posiadający cewnik do podawania tlenu przez nos – 100 szt. - posiadający komplet filtrów zapasowych. - instrukcja obsługi w j. polskim - 1szt. -gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Termometr medyczny - bezdotykowy na podczerwień - do pomiaru temperatury ciała, powierzchni - alarm dźwiękowy – przy temperaturze wyższej niż 38˚C z możliwością wyłączenia dźwięku - długa żywotność ponad 100 000 pomiarów - pomiar temperatury w odległości od 3 cm od czoła - Na 2 baterie AA - posiadający funkcję pamięci pomiarów - zgodny z medycznymi normami Unii Europejskiej -gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Podnośnik do transportu pacjentów do 180 kg - wykonany z wysokiej jakości stali - dopuszczalne obciążenie do 180 kg - ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokadą jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniająca pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego - podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota. - czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji - wytrzymałe, elastyczne oraz komfortowe nosidło ze stabilizacją głowy - dodatkowy manualny system obsługi w razie awarii systemu elektronicznego - możliwość manewrowania na małej przestrzeni - pojemny akumulator pozwalający na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania baterii -gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Mata dezynfekcyjna podłogowa - mata, którą należy nasączyć płynem dezynfekcyjnym - o wymiarach minimum 150 cm x100 cm - grubość całkowita maty minimum 2 cm -gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dozownik bezdotykowych ścienny do płynu dezynfekcyjnego - zasilany na akumulator/y wraz z ładowarką w zestawie - o pojemności 1l - do montażu na ścianie - z zestawem kołków i wkrętów - wielkość dozowania: około 1 cm3 - gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wózek do przewozu pacjenta - cztery koła jezdne, z których dwa posiadające blokadę jazdy i obrotu - regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej - leże tapicerowane porofleksem - minimalna wysokość leża - 560 mm - maksymalna wysokość leża - 960 mm - obciążenie do 160 kg -gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przenośnik taśmowo – rolkowy - przeznaczony do transportu przesuwania / przenoszenia pacjenta z łóżka na łóżko w pozycji leżącej - udźwig minimum 160 kg - rolki (mata) wykonane z materiału odpornego na zniszczenia i dezynfekcję - minimalne wymiary: 1100x395mm -gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Detektor temperatury twarzy - multimedialny - wyposażony w minimum 5 calowy ekran LCD z możliwością logowania się kartą lub po wykryciu temperatury. - czujnik temperatury ciała - sensor kamery - szerokokątna kamera na podczerwień - mocowanie ścienne - funkcja rozpoznawania noszenia maski - funkcja bezdotykowego pomiaru temperatury - alarm anomalii temperatury - bezdotykowe wykrywanie temperatury powierzchni ciała - posiadający bazę danych twarzy - posiadający funkcję importu szablonu twarzy - posiadający funkcje transmitowania głosowego -gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Mata przejazdowa - antypoślizgowa - o wymiarach minimum 400x120x5 cm - 1 tablica informacyjno-ostrzegawcza w cenie maty - wyposażona w zamek błyskawiczny, który umożliwia swobodne czyszczenie jak i wymianę warstwy chłonnej - warstwa dolna spodnia, wykonana z materiału wodoodpornego i olejoodpornego -gwarancja minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płyn do dezynfekcji mat dezynfekcyjnych - płyn gotowy do użycia, służący do nasączania mat dezynfekcyjnych - szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy - okres przydatności do użycia minimum 6 miesięcy Opakowanie: 5l |  |  |  |  |  |  |

Cena zakupu wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie

potencjalnie zakażonych osób dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu    brutto ………………………...zł

Słownie: …………………………………………………………………………………….

……………….dnia…………………

..…………………………………….........	                                                                                                                                                                                          (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)